Zestaw Wieża 12

nr katalogowy – KK-WW-019

Opis

Urządzenie wielofunkcyjne, składające się z dwóch 6-poziomowych wież o kształcie stożka oraz mniejszej 1-poziomowej wieży. Wysokość wysokich wież wynosi 11,4 m. Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych bali. Platformy w dużych wieżach są osłonięte stalowymi panelami. Z najwyższego poziomu obu wież można zjechać zjeżdżalnią tunelową, która jest połączona i na dole rozchodzi się w dwóch kierunkach. Na pierwszy poziom w obu wieżach można się dostać przy pomocy linowego trapu. Wewnątrz wież znajdują się drabinki, które prowadzą na każdy poziom konstrukcji. W małej wieży na poziom pierwszy można się dostać przy pomocy metalowych schodków z podłożem drewnianym. Platforma otoczona jest drewnianymi barierkami. Mała wieża połączona jest z dużymi dwoma mostkami linowymi, z których każdy rozchodzi się do innej wieży. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci od 8 lat.

Urządzenie zawiera:

- 6 trójkątnych platform (na każdej z wieży) na różnych poziomach, zabezpieczone kratami ochronnymi plus 1 sześcioboczna platforma,

- 2 ślizgi tunelowe kręte,

- 2 trapy linowe wejściowe,

- 2 mostki liniowe,

- 6 drabinek prostych (na każdej z wieży) łączących poszczególne poziomy,

- 2 wiatrowskazy,

- 1 flaga,

- 8 słupów konstrukcyjnych w dużych wieżach i 6 słupów konstrukcyjnych w małej wieży,

- 3 szpiczaste dachy wież.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia: 12,95 x 14,55 x 11,4 m

- Strefa bezpieczeństwa: 16,05 x 18,0 m

- Maksymalna wysokość upadku: 2,0 m

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały

- Platformy ze stali nierdzewnej,

- Ślizgi tunelowe wykonane są ze stali nierdzewnej,

- Drabinki wykonane są ze stali nierdzewnej,

- Kraty ochronne i balustrady wykonane są ze stali nierdzewnej polerowanej,

- Słupy konstrukcyjne wykonane są ze stali galwanizowanej;

- Dachy wież wykonane są z tworzywa HPL gr 15 mm, kolor żółty i niebieski.

Sposób montażu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”).

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

- urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,

- poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań,

- bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,

- należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,

- bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek),

- należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,

- nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym.