Zestaw Kids 2

nr katalogowy – KQ-KI-002

Opis

Urządzenie wielofunkcyjne na plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do stosowania na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie zawiera:

- 5 Platform w tym 1 z daszkiem,

- 1 Zjeżdżalnia prosta,

- 1 Zjeżdżalnia skośna,

- 1 Schodki wejściowe pojedyncze,

- 2 Schodki wejściowe wygięte w łuk,

- 1 Panel „kółko i krzyżyk”,

- 1 Mostek,

- Panele boczne oraz wejścia na zjeżdżalnie z elementami roślinnymi i zwierzęcymi: ślimaki, misie, palmy, kwiatki.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 4,3 x 5,0 x 3,3 m

- Strefa bezpieczeństwa: 9,4 x 8,9 m

- Maksymalna wysokość upadku: 1,0 m

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały

- Daszki, panele boczne, zjeżdżalnie, elementy wykończeniowe wykonane z trwałego mechanicznie tworzywa LLDPE odpornego na promienie UV,

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

- Elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

- Platforma, schody, mostek ze stali pokrytej warstwą antypoślizgowego tworzywa,

- Powierzchnie wybranych paneli oraz osłon posiadają strukturę o tematyce zwierzątek i roślin.

Sposób montażu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”).

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

- urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,

- poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań,

- bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,

- należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,

- bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek),

- należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,

- nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym.

Rysunki techniczne

Widok nr 1

Widok nr 2

Widok nr 3